IES El Escorial

PROYECTO  GLOBO (GLOBE PROJECT)

Investigación HIDROLÓGICA

La hidrología es el estudio del agua, con el proyecto GLOBE tú y miles de estudiantes en todo el planeta medirán características de   un curso de agua próximo a su escuela.

INVESTIGACIÓN HIDROLÓGICA

| (A) EN EL RIO MEDIDA DE TRANSPARENCIA MEDIDA DE TEMPERATURA RECOGIDA DE UNA MUESTRA DE AGUA Usando tubo de turbiedad Usando termómetro Botella de 500ml. | (B) EN EL LABORATORIO 1º Cantidad de O2 disuelto 2º pH 3º Nitratos 4º Alcalinidad 5º Conductividad eléctrica |
| --- | --- |

(A) En el río

Materiales y herramientas.

- Balde de 4 litros con soga.

- Tubo de turbiedad.

- Disco Secchi (si procede)

- Termómetro (y cuerda).

- Botella de plástico de al menos 500 ml para recoger una muestra que se estudiará en el laboratorio.

- Guantes de latex.

- Hoja de trabajo de datos.

1º Medida de transparencia.

- Situarse a la sombra de espaldas al sol

- Verter el agua del balde en el tubo de turbiedad.

- Mirar desde arriba por el interior del tubo, vertiendo lentamente el agua por el escape de debajo (hay una pinza-grifo) hasta que la imagen blanca y negra de la base llegue a ser visible. Detener entonces el escape de agua.

- Apuntar en la hoja de trabajo el valor de profundidad del tubo.

2º Medida de la temperatura.

- Atar el termómetro a una cuerda.

- Sumergir el termómetro unos minutos a una profundidad de unos 10 cm.

- Registrar la temperatura con la hora y la fecha en la hoja de trabajo.

3º Toma de muestra de agua del río.

- Llenar el balde con agua y enjuagarlo (tirar al agua).

- Volver a llenarlo y llevar el agua al laboratorio en algún recipiente.

- Etiquetar la botella con la hora, fecha y lugar de recogida.

- Enjuagar la botella y la tapa con el agua de la muestra antes de rellenar.

- Llenar la botella hasta que se derrame por el cuello de forma que no quede aire dentro.

- Cerrar bien la tapa.

- La medida del oxígeno disuelto que se realizará en el laboratorio se debe hacer cuanto antes.