IES EL ESCORIAL

PROYECTO GLOBO / GLOBE PROJECT

# INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA

¿Qué debo hacer?

- Te entregarán en conserjería las llaves de la verja y de las dos casetas.

- Tras pasar la verja, asegúrate de que el candado quede cerrado.

- Abre la caseta grande: toma la hoja de nubes.

- Decide tipo y cobertura de nubes con ayuda de la hoja. Puedes anotar varios tipos de nubes, si los hay. En cobertura, sólo marca una casilla.

- Fíjate en las posibles estelas que dejan los aviones en el cielo, y apunta su número y su forma. (Si hay alguna estela, lo normal es que no ocupe más del 10%: 0-10%).

- Observa el cielo. Si está oscuro, decide cuál es el motivo presente en ese momento (niebla, humo, neblina, etc.) y márcalo.

- Busca la esfera que da la presión (barómetro) y anota su valor (en mb)

- Saca el psicrómetro (carraca) que está en la caseta y mide la humedad relativa que hay y anótala (sigue las instrucciones del aparato).

- Ve a la caseta pequeña. Encontrarás un pluviómetro (tubo transparente fijado a la misma). Si hay agua en el tubo interior, anota el valor que registra (si el agua caída ha rebosado del tubo interior, míde también la que se ha desbordado). Conserva un poco del agua echándola en un recipiente amarillo que hay en la caseta.

- Corta un trozo de unos 3 cm. de largo de la tira del pH que hay dentro de la caseta pequeña. Sumerge la tira en el agua del pluviómetro que has puesto en el recipiente amarillo, espera a que cambie de color y, con la tabla de colores, decide el valor del pH y anótalo en la hoja de datos.

- Vacía totalmente el pluviómetro y vuelve a colocarlo donde estaba.

- Regresa a la caseta grande y toma los datos de temperatura máxima, mínima y actual. Pulsa un rato el botón del termómetro (reset) para que pueda volver a medir máximas y mínimas (comprueba que las varillas azules descansan sobre las columnas de mercurio).

- Coloca todos los materiales en su sitio, cierra las casetas, la verja y devuelve las llaves a conserjería.