IES EL ESCORIAL

PROYECTO GLOBO / GLOBE PROJECT

# MANEJO DE INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

CÁLCULO DE LA SALINIDAD DEL AGUA CON HIDRÓMETRO

- Material:

- Hidrómetro

- Probeta de 500ml

- Hoja de Trabajo de Datos y lápiz.

- Objetivo:

Determinar la salinidad de una  muestra de agua utilizando el hidrómetro.

- Método:

1º- Aclara dos veces la probeta de 500ml con agua de la muestra y llénala hasta que esté a 2 ó 3 cm por encima del nivel.

2º- Anota el valor de la temperatura del agua de acuerdo con el protocolo de temperatura  del agua y anótala en la Hoja de Trabajo de Datos.

3º- Coloca el hidrómetro dentro del cilindro, sin que toque las paredes del cilindro, y deja que se estabilice.

4º- Toma la medida desde la base del menisco y anota el valor de la gravedad específica en la escala del hidrómetro con al menos tres decimales. Registra los datos en la Hoja de Trabajo de Datos.

5º- Utilizando los valores de gravedad específicos y la temperatura, lee la salinidad utilizando las tablas HI-P-3 adjuntas.

6º- Calcula el promedio de los valores de salinidad de distintas muestras y anótalos en tu Hoja de Trabajo de Datos.

Atención: Serán válidos los datos si los valores registrados están todos dentro de 2 pm del promedio. De no ser así repite el protocolo.